ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации:	1.0

Номер сборки:		37

Дата сборки:			18.01.2007

Исправления и уточнения документации

| Реквизиты документации | Исправления и уточнения |
| --- | --- |
| Версия документации: Номер сборки: |  |

Содержание

Введение	5

Используемые сокращения	5

Правила ухода за ККМ	5

Механическая часть	6

Внешний вид ККМ	6

Индикаторная панель ККМ	7

Разборка ККМ	8

Крышка отсека рулона чековой ленты	8

Корпус ККМ	9

Печатающий механизм в сборе	10

Системная плата	10

Сборка ККМ	11

Мелкие детали	11

Датчики наличия/отсутствия рулонной бумаги	12

Рекомендации по ремонту	13

Общие рекомендации	13

Функционирование ККМ с ЭКЛЗ	13

Приложение1. Принципиальные схемы и сборки плат ККМ	14

Лист 1. Модуль процессора	14

Лист 2. Модуль управления головкой	15

Лист 3. Датчик	16

Лист 4. Модуль питания и RS232	17

Лист 5. Модуль индикации и управления	18

Плата главная SM551.00.005	19

Верхняя сторона (условные обозначения элементов)	19

Перечень элементов	20

Приложение 2. Фискальная память SM551.00.085	22

Схема электрическая принципиальная	22

Размещение элементов	22

Перечень элементов	23

Приложение 3. Главная сборка	24

Приложение 4. Печатающий механизм	24

Приложение 4. Печатающий механизм	25

Список компонентов	26

# Введение

Настоящее руководство предназначено для работников центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин «ШТРИХ-М2-ФР-К» версии 01 (далее ККМ) и содержит необходимую техническую информацию по монтажу, ремонту и уходу за ККМ. В нем представлены электрические схемы и описания отдельных частей и блоков ККМ.

## Используемые сокращения

| ККМ | Контрольно-кассовая машина. |
| --- | --- |
| ФР | Фискальный регистратор |
| ФП | Фискальная память. |
| СП | Системная плата |
| ОТК | Отдел технического контроля. |
| POS | Point of sale (рабочее место кассира). |
| ПК | Персональный компьютер. |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство. |
| ЭКЛЗ | Электронная контрольная лента защищённая |

# Правила ухода за ККМ

Для нормальной работы ККМ необходимо соблюдать следующие правила:

Оберегайте ККМ от ударов, сильных сотрясений и механических повреждений.

Чистить поверхность ККМ можно лишь с помощью легко увлажненной спиртом салфетки.

Открывать ККМ для устранения неполадок может только квалифицированный специалист сервиса. Ремонт и профилактический осмотр проводится только при выключенной из сети ККМ.

Запрещается прикасаться к рабочей области печатающей головки принтера металлическими предметами во избежание поломки головки.

# Механическая часть

## Внешний вид ККМ

Рисунок 1 Внешний вид ККМ

Корпус ККМ состоит из следующих частей (см. Рис. 1):

Интерфейсного разъёма для подключения к хосту.

Разъёма подключения денежного ящика.

Разъёма под кабель питания.

Выключателя питания.

Крышки корпуса ККМ, открывающейся при нажатии на кнопку открытия крышки корпуса.

Индикаторной панели.

Кнопки открывания крышки корпуса.

## Индикаторная панель ККМ

Индикаторная панель ККМ «ШТРИХ-М2-ФР-К» версии 01 имеет вид:

Рисунок 2 Индикаторная панель

1 .Индикатор питания (зелёный) служит для индикации наличия питания.

2. Индикатор ошибки (красный) служит для индикации нарушения целостности данных в ОЗУ или ФП, а также ошибки отсутствия бумаги (на все запросы по интерфейсу передаётся соответствующий код ошибки).

3. Кнопка промотки: при однократном нажатии чековая лента продвигается приблизительно на одну строку. Если удерживать кнопку в нажатом состоянии, чековая лента будет продвигаться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Для запуска технологического теста, необходимо при выключенной ККМ нажать на кнопку промотки ленты и, удерживая её нажатой, включить питание ККМ.

## Разборка ККМ

Внимание! Перед разборкой отключите питание ККМ и отсоедините кабель питания и интерфейсный кабель от разъёмов на системной плате.

### Крышка отсека рулона чековой ленты

Отсоединение крышки отсека рулона чековой ленты ККМ (см. Рис. 3):

- Отсоедините корпус ККМ в соответствии с последовательностью, описанной в следующем разделе.

- Отверните винты, указанные на рисунке 3.

- Нажмите на кнопку открытия крышки и приведите крышку в вертикальное положение.

- Выньте крышку c кронштейном.

Рисунок 3 Отсоединение крышки отсека

### Корпус ККМ

Отсоединение корпуса ККМ (см. Рис. 4, 5):

- Открутите винты, крепящие корпус к консоли.

- Отожмите защёлки корпуса, где они соприкасаются с консолью

- Снимите корпус ККМ.

Рисунок 4 Крепление корпуса к консоли

Рисунок 5 Отсоединение корпуса ККМ

### Печатающий механизм в сборе

Отсоединение печатающего механизма (см. Рис. 6):

- Отсоедините шлейфы датчиков наличия/отсутствия рулона ленты, индикаторной панели, печатающего узла, обрезчика и двигателя.

- Открутите 2 винта, эти винты крепят печатающий механизм к консоли.

- Выньте печатающий механизм.

Рисунок 6 Печатающий механизм в сборе

### Системная плата

#### Консоль системной платы

Отсоединение консоли системной платы (см. Рис. 6):

- Отсоедините гибкие шлейфы, идущие от системной платы к разъёмам на печатающем механизме.

- Отсоедините печатающий механизм в сборе от консоли системной платы.

Внимание: В процессе отсоединения гибких шлейфов старайтесь тянуть их прямо на себя (не под углом!!!), чтобы не повредить ножки разъёмов.

Рисунок 7 Отсоединение консоли системной платы

Отсоединение системной платы от консоли (см. Рис. 7):

Открутите четыре винта, которые крепят системную плату к консоли системной платы, выньте плату.

## Сборка ККМ

Сборку ККМ производить так же, как и разборку, только в обратном порядке.

### Мелкие детали

Виды винтов:

Ниже приведена таблица, в которой указаны аббревиатуры винтов, стопорных колец и шайб с соответствующей расшифровкой:

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| CB | Винт с крестообразным шлицем со шляпкой типа В |
| CC | Винт с крестообразным шлицем и шляпкой типа С |
| CP | Винт с крестообразным шлицем и шляпкой типа Р |
| CP (P4) | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа Р и шайбой P4 |
| CBB | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа В и резьбой типа В |
| CBT-B | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа В и резьбой типа Т-В |
| CCS | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа С и резьбой типа S |
| CCS-F | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа С и резьбой типа S-F |
| CPS | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P и резьбой типа S |
| CPS (O) | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P, резьбой типа S и шайбой O |
| CPS (P2) | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P, резьбой типа S и шайбой P2 |
| CPS (P4) | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P, резьбой типа S и шайбой P4 |
| CPP | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P и резьбой типа P |
| CPT-B | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P и резьбой типа Т-В |
| CPB (P2) | Винт с крестообразным шлицем, шляпкой типа P, резьбой типа В и шайбой P2 |

### Датчики наличия/отсутствия рулонной бумаги

Отсоединение датчиков наличия/отсутствия рулонной бумаги (см. Рис. 8):

- Выньте отсек рулона чековой ленты, открутив 2 винта по бокам.

- Соблюдая осторожность, во избежание повреждения платы датчиков, оторвите датчики от корпуса отсека чековой ленты. Датчики крепятся при помощи клея.

Рисунок 8 Датчики наличия/отсутствия рулонной бумаги

# Рекомендации по ремонту

## Общие рекомендации

В процессе эксплуатации ККМ могут возникать различные неисправности, связанные с отказами элементов. Такие неисправности устраняются в процессе ремонта ККМ, как правило, в условиях стационарного ремонтного центра.

Ремонт ККМ в ремонтном центре должен производиться в определенной последовательности. Переход к следующему этапу возможен только в случае положительных результатов предыдущего этапа. Кроме того, рекомендуется проверять отсутствие обрывов (наличие электрического контакта в разъемных соединениях).

Последовательность ремонта:

проверяется формирование питающих напряжений. Рекомендуется на этом этапе отстыковать фискальную память, ЭКЛЗ и шлейфы принтеров;

последовательно подсоединяются шлейфы принтера. Проверяется, поступают ли на них питающие напряжения;

заменой проверяется исправность фискальной памяти. Если восстановления работоспособности не происходит, то по характеру неисправности надо определить другой дефектный элемент на главной плате.

Особый класс неисправностей составляют неисправности, связанные с нарушением структуры данных. При этом не требуется замена элементов, а лишь восстановление структуры данных.

Восстановление структуры любых данных, кроме данных фискальной памяти возможно запуском процедуры технологического обнуления. При невозможности прочтения фискальной памяти штатными средствами ККМ, она может быть прочитана на любом программаторе, поддерживающем чтение микросхем AT24C256, согласно инструкции к программатору.

## Функционирование ККМ с ЭКЛЗ

В состав ККМ входит ЭКЛЗ, которая подключается через разъём XP5 (см. Схему принципиальную электрическую системной платы и размещение элементов) по протоколу I2C. Питание на ЭКЛЗ подается постоянное. Назначение контактов разъёма обозначено на схеме принципиальной электрической системной платы и соответствует спецификации ЭКЛЗ. Функционирование ЭКЛЗ в составе ККМ соответствует спецификации на ЭКЛЗ.

# Приложение1. Принципиальные схемы и сборки плат ККМ

## Лист 1. Модуль процессора

## Лист 2. Модуль управления головкой

## Лист 3. Датчик

## Лист 4. Модуль питания и RS232

## Лист 5. Модуль индикации и управления

## Плата главная SM551.00.005

### Верхняя сторона (условные обозначения элементов)

## Перечень элементов

| Подробное описание элемента | Кол-во | Позиционное обозначение элементов |
| --- | --- | --- |
| Резисторы планарные типоразмер 0805 |
| 10K | 23 | R1,R5,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17, R18,R19,R34,R40,R43,R45,R49,R51,R52,R53,R54 |
| 22K | 1 | R2 |
| 5.1K | 1 | R3 |
| 1M | 1 | R4 |
| 10 | 1 | R6 |
| 1K | 2 | R7, R46 |
| 510 | 1 | R20 |
| 3.6K | 1 | R23 |
| 1.2K | 1 | R24 |
| 0 | 2 | R25,R26 |
| 330 | 7 | R27,R29,R31,R41,R42,R48,R50 |
| 33k | 5 | R28,R30,R32,R33,R44 |
| 18k | 1 | R37 |
| 75 | 1 | R47 |
| Резисторы планарные типоразмер 1206 |
| 1 | 2 | R21,R22 |
| 2 | 4 | R35,R36,R38,R39 |
| Конденсаторы планарные типоразмер 0805 |
| 15pF | 2 | C1,C2 |
| 0.1uF | 28 | C3,C5,C6,C7,C8,C9,C11,C15,C16,C17,C18,C19,C20, C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C33, C34,C35,C36,C37 |
| 470pF | 1 | C14 |
| 3.3n | 1 | C32 |
| Конденсаторы электролитические тип К50-35 |
| 47uFx16V 5x11 | 1 | C4 |
| 470uFx16V 8x18 | 1 | C12 |
| 4700uFx35V 18x37 | 1 | C10 |
| 100uFx16V 5x11 | 2 | C13,C31 |
| Микросхемы, диоды, транзисторы |
| MC34063 SOIC-8 Narrow | 1 | DA1 |
| MTD2003F HSOP-28 | 1 | DA4 |
| TA8428 | 1 | DA3 |
| ATmega128-16AI TQFP-64 | 1 | DD1 |
| 74HC373 SOIC-20 Wide | 1 | DD2 |
| KM681000 SOIC или любая дргая м.с. ОЗУ 128к Х 8 55 н.с. | 1 | DD3 |
| ADM691 SOIC-16 Wide | 1 | DD4 |
| ADM202 SOIC-16 Narrow | 1 | DD5 |
| 74HC04 SOIC-14 Narrow | 1 | DD6 |
| 74HC123 SOIC-16 Narrow | 1 | DD7 |
| 10MQ040 SMA | 2 | VD1,VD3 |
| S1B SMA | 2 | VD2,VD5 |
| P4KE6.8 | 1 | VD4 |
| BC857 SOT23 | 1 | VT1 |
| IRF7309 SO-8 | 1 | VT2 |
| DTC114ECA SOT23 | 4 | VT3,VT4,VT5,VT6 |
| Разъемы |
| PLS-2 | 1 | XP1 |
| BH-10 | 2 | XP2(для подключения ФП), XP4(для подключения программатора) |
| B6B-EH-A | 1 | XP3 |
| B12B-PH-K-S | 1 | XP5 |
| B2B-PH-K-S | 1 | XP6 |
| B4B-PH-K-S | 1 | XP7 |
| 53047-0410 | 1 | XP8 |
| BM06B-SRSS-TB | 1 | XP9 |
| DRB-25FB | 1 | XS1 |
| TCS7960-53-2010 Hoshiden | 1 | XS2 |
| 28FE-BT-VK-N | 1 | XS3 |
| TJ4-6P6C | 1 | XS4 |
| CON1S | 4 | XS5,XS6,XS7,XS8 |
| Остальное |
| SF-W1P1A-01BB Выключатель угловой на плату | 1 | SW1 |
| 16000kHz кварцевый резонатор | 1 | BQ1 |
| 3.0V батарея+держатель | 1 | BT1 |
| WEC12-111B динамик | 1 |  |
| RLB0914-221K 220uH Индуктивность | 1 |  |
| RLB0914-470K 47uH Индуктивность | 1 |  |

# Приложение 2. Фискальная память SM551.00.085

## Схема электрическая принципиальная

## Размещение элементов

## Перечень элементов

| Название | Кол-во | Характеристики | Модель | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцевые резонаторы | 1 | 32768 Hz | BQRTC | BQ1 |
|  | 1 | 22.118400 MHz | BQ | BQ2 |
| Конденсаторы | 2 | 15 pF | COND0805 | C1, C2 |
|  | 4 | 100 nF | COND0805 | C3, C4. C5, C6 |
|  | 1 | 100 uF x 16V | C100_HOR | C7 |
| Микросхемы | 1 | – | W78E516 PLCC44J WINBOND | DD1 |
|  | 1 | – | DS1307Z SO-G8/Z7.45 DALLAS | DD2 |
|  | 1 | – | 24C256 SO-G8/Z7.45 ATMEL | DD3 |
| Резисторы | 2 | 4,7 KΩ | 472 RES1206 | R1, R2 |
| Разъём | 1 | – | IDC10 | X1 |

# Приложение 3. Главная сборка

# Приложение 4. Печатающий механизм

## Список компонентов

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| SM548.00.002 | Connector Molding 2 | 1 |
| SM548.00.001 | Connector Molding 1 | 1 |
| SM551.00.001 | Spur Gear | 1 |
| SM551.00.002 | Spur Gears | 1 |
| SM551.00.003 | Плата датчика | 3 |
| SM551.00.004 | Плата индикации | 1 |
| SM551.00.005 | Плата главная (сборка) | 1 |
| SM551.00.006 | Пружина защелки | 1 |
| SM551.00.008 | Пружина головки | 2 |
| SM551.00.012 | Bracket | 1 |
| SM551.00.014 | Ось головки | 1 |
| SM551.00.018 | Paper cartridge | 1 |
| SM551.00.020 | Bracket | 1 |
| SM551.00.021 | Подшипник валика | 2 |
| SM551.00.022 | Кнопка | 1 |
| SM551.00.023 | Ролик кнопки | 1 |
| SM551.00.024 | Sensor Cartridge | 3 |
| SM551.00.026 | Корпус | 1 |
| SM551.00.027 | Крышка | 1 |
| SM551.00.030 | Кронштейн | 1 |
| SM551.00.031 | Крышка отрезчика | 1 |
| SM551.00.032 | Крышка | 1 |
| SM551.00.036 | Ролик рулона | 1 |
| SM551.00.037 | Пружина крышки левая | 1 |
| SM551.00.038 | Пружина крышки правая | 1 |
| SM551.00.039 | Наклейка | 1 |
| SM551.00.040 | Наклейка | 1 |
| SM551.00.042 | Стойка 6 | 6 |
| SM551.00.043 | Наклейка | 1 |
| SMF551.00.010 | Кронштейн ФП | 1 |
| SMF551.00.013 | Рычаг головки | 1 |
| SMF551.00.015 | Корпус принтера | 1 |
| SMF551.00.016 | Шасси | 1 |
| SMF551.00.017 | Накладка портов | 1 |
| SMF551.00.019 | Защелка | 1 |
| SMF551.00.025 | Кронштейн ЭКЛЗ | 1 |
| SMF551.00.041 | Заглушка | 1 |
| ШТ015.00.05 | Опора | 2 |
| ISO 7049 - ST2.9 x 9.5 - C - H | Саморез 2,9х9,5 | 8 |
| ISO 7049 - ST2.9 x 6.5 - C - H | Саморез 2,9х6,5 | 5 |
| ISO 7045 - M1.6 x 6 - 4.8 - H | Болт | 1 |
| ISO 7045 - M3 x 4 - 4.8 - H | Винт | 12 |
| ISO 7045 - M3 x 12 - 4.8 - H | Винт | 1 |
| ISO 7045 - M2.5 x 4 - 4.8 - H | Болт | 9 |
| DIN 6799 - 3.2 | Шайба стопорная | 2 |
| DIN 6799 - 4 | Шайба стопорная | 3 |
| . | Стяжка CV-100 | 5 |
| _ | Заклепка вытяжная 3,2х6 | 4 |
| БЛ8.211.239 | Чашка пломбировочная 1-3-08кп-016 ГОСТ18678-73 | 1 |
| CE03-088 (01) | Отрезчик | 1 |
| BDS-1140P-1 | Микропереключатель BDS-1140P | 1 |
| Rohm KF2003-GK42A | Термоголовка | 1 |
| Шлейф головки |  | 1 |
| Штрих 2000Ф SM551.00.085 | Блок ФП | 1 |
| ЭКЛЗ |  | 1 |
| NMB-MAT | Двигатель шаговый PM42S-048 | 1 |
| Kingbright | Датчик KTIR0811S | 3 |
| Kingbright KAA-3528 SG | Светодиод KAA-3528 SG Зеленый | 1 |
| 4B-PH-K-S | Разъем 4B-PH-K-S | 1 |
| Kingbright KAA-3528 I D | Светодиод KAA-3528 I D Красный | 1 |
| Taiwan ?????? | Выключатель | 1 |
| Chip-Dip | Кнопка DTSGL-61K | 1 |
| Taiwan IDC BH-10 | Разъем IDC BH-10 | 2 |
| TJ4-6p6c | Разъем TJ4-6p6c | 1 |
| TCS7960-53-2010 | Разъем питания TCS7960-53-2010 | 1 |
| Molex 53047-0410 | Разъем 53047-0410 | 1 |
| JS_ B-6B-EH-A | Разъем B-6B-EH-A | 1 |
| JST SM06B-SRSS-TB | Разъем SM06B-SRSS-TB | 1 |
| JST BM06B-SRSS-TB | Разъем BM06B-SRSS-TB | 1 |
| JST 28-FE-BT-VK-N | Разъем | 1 |
| JST B 12B-PH-K-S | Разъем B 12B-PH-K-S | 1 |
| JST 06SR-3S | Разъем 06SR-3S | 2 |
| B-2B-PH-K-S | Разъем B-2B-PH-K-S | 1 |
| DRB-25FB | Разъем DRB-25FB | 1 |
| Siemens | Разъем | 1 |
| JST HRP-06S | Корпус разъема EHR 6 | 1 |
| JST SHR-001T-P0,6 | Контакт разъема EHR | 6 |
| JST PHR-12 | Корпус разъема PHR 12 | 1 |
| JST SPH-002T-P0,5S | Контакт | 14 |
| PHR-2 | Корпус разъема PHR-2 | 1 |
| SM551.00.044 | Световод | 1 |

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

(495) 787-60-90 (многоканальный)

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:	(495) 787-60-96, 787-60-90 (многоканальный).

E-mail:	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон:	(495) 787-60-90 (многоканальный).

Телефон/факс:	(495) 787-60-99

E-mail:	sales@shtrih-m.ru

Отдел по работе с партнерами:

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон:	(495) 787-60-90 (многоканальный).

Телефон/факс:	(495) 787-60-99.

E-mail:	partners@shtrih-m.ru, cto@shtrih-m.ru

Отдел торговых систем:

Телефон:	(495) 787-60-90 (многоканальный).

Телефон/факс:	(495) 787-60-99

E-mail:	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки:

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail:	info@shtrih-m.ru